## Slide 1: Arduino Workshop
Del 2 – Motorer, displays og anden output

## Slide 2: Recap fra sidst
Vi lærte om microcontrollers
  Og hvorfor Arduino var et godt board!
Et grundlæggende Arduino-program indeholder:
  Void setup()
  Void loop()

## Slide 3: Recap fra sidst
Sidst lærte vi hvordan Arduino behandlede:
  Digitale signaler
    digitalRead()
    digitalWrite()
  Analoge Signaler
    analogRead()
    analogWrite()
Vi lærte også at benytte nogle af Serial metoderne!
  Serial.begin()
  Serial.print()
  Serial.println()

## Slide 4: Recap fra sidst
Vi brugte LED’er som visuel feedback
Trykknapper til digital input
Potentiometre som analog input

## Slide 5: Dagens Indhold
Motorer
DC motorer
Servo motorer
Displays
LCD Displays
Programeksempler
1 – DC motor driver
2 – Servo driving
3 – Stepper driving
Stepper motorer
7-segment displays
8x8 LED matrix
4 – LCD printing
5 – 7-Segment display

## Slide 6: Motorer

## Slide 7: DC motorer
DC motorer er de simpleste motorer at drive
Kræver blot en forsyningsstrøm
Kan køre variabel hastighed vha. PWM

## Slide 8: Servo motorer
Servomotorer er gearede DC-motorer
Deres rotation er koblet til et feedback kredsløb
De indstiller sig til en given position
Positionen afkodes fra PWM

## Slide 9: Stepper motorer
Steppermotorerne indeholder en række spoler
Deres magnetisering vha. strøm bevæger motoren
Vi kan styre dem præcist på denne måde
  Ved at skrive en sekvens af pulser til stepperen
  Strømmen forstærkes gennem et driver print

## Slide 10: Displays

## Slide 11: LCD Displays
Liquid Crystal Displays
  Materiale i et stadie mellem flydende og krystalliseret
  Gennemsigtigheden ændres med spænding
En matrix af prikker (Dot matrix)
Vores er 16x2 tegn
  Hvert tegn har 7x5 prikker

## Slide 12: LCD Displays
LCD’er drives af en chipset på bagsiden
De skal skrives til med et specifikt instruktionssæt
  Kan tage tid at programmere!
Heldigvis sparer Arduino os for besværet
  Med sit LiquidCrystal.h library

## Slide 13: 7-Segment Displays
7-segment displays er 8 LED’er med fælles +/-
De kan drives direkte fra Arduinoens pins
  Gennem formodstande, som normale LED’er
Eller med færre ledninger
  Gennem et skifteregister
  I har fået en 74HC595

## Slide 14: LED Matrix
En LED matrix lever op til sit navn
Består af LED’er i et gittemønster
  Hvor hver LED kan adrresseres
  Vha. koordinater, som en matrix
Øjet snydes
  LED’erne addreseres hurtigere end vi kan se
  Kaldes Multiplexing

## Slide 15: Programeksempler

## Slide 16: Eksempel 1: DC Motor driver
Vi skal bruge vores motorer
De gule klodser der følger med robotten
Transistoren switcher større strøm med PWM
Potentiometret skal styre PWM signalet

## Slide 17: Eksempel 2: Servo Driving
Vi skal lege lidt med Servoen nu
Her benytter vi librariet Servo.h
Potmetrets værdier mappes over i Servo-grader

## Slide 18: Eksempel 3: Stepper Driving
Denne gang skal vi ikke bruge breadboard
For at drive Stepperen skal vi bruge et eksternt bibliotek, CheapStepper.h
Vi forsøger blot at få stepperen til at køre rundt
  Og meddele dens position

## Slide 19: Eksempel 4: LCD Printing
Vi skal bruge en del ledninger
Potentiometret styrer kontrast analogt
Knappen bruges til en tæller
Arduino skriver tællerens data ud til Displayet
Men først skal vi inkludere librariet LiquidCrystal.h

## Slide 20: Eksempel 5: 7-Segment Display
Var der mange ledninger med LCD’et?
Det bliver værre
74HC595 skal have shiftet beskeder ind

## Slide 21: HAPPY HACKING!