## Slide 1: Arduino Workshop
Del 3 – Motorstyring, fjernstyring og Arduino C

## Slide 2: Recap fra sidst
Vi lærte at styre forskellige motorer:
  DC Motor
    PWM-styret hastighed
  Servo Motor
    Servo.h library styrer grader
    Kan mappe værdier til positioner
  Stepper Motor
    CheapStepper.h library
    Kan styre position præcist

## Slide 3: Recap fra sidst
Vi styrede også displays:
  Liquid Crystal Displays
    LiquidCrystal.h library
    .createChar() – tilføjede egen tegn
    .print() – skrev tekst ud, lige som Serial.print()
  7-Segment Displays
    Styres som individuelle LED’er
    74HC595 kunne spare ledninger

## Slide 4: Dagens Indhold
Motorstyring
Programeksempler
1 – Arduino Tips
IR fjernbetjening
HC-05 Bluetooth Serial
Hvad er en H-Bro?
L293D – H-broen
Fjernstyring
Arduino Tips
2 – L293D Motorstyring
3 – IR Fjernbetjening
4 – HC-05 Setup
5 – HC-05 Serial
Funktioner
Opdeling af sketches
Kort om libraries

## Slide 5: Arduino Tips

## Slide 6: Funktioner
I kender dem allerede
  Det er alle udtrykkene med () i enden
Vi kan skrive vores egne
  Ofte genbrugt kode er en kandidat
  Gør vores liv lettere
add(a, b);
int add(int a, int b)
{
int sum = a + b;
return sum;
}
Returtype
Local variabel
Parameter
Navn
Returudtryk
Parameter

## Slide 7: Opdeling af sketches
Sketches kan deles op i mindre bidder
  Smart til at overskueliggøre sin kode
Man opretter blot en ny .ino fil i mappen
  Så dukker den op som en fane i IDE’et
Kan f.eks. holde funktioner

## Slide 8: Kort om libraries
Hvis en funktioner bliver ved at gå igen
  Overvej at skrive et library
Libraries består af en header fil (.h)
  Nævner de funktioner der bruges
  Formen skyldes ”Include guard”
Og en implementationsfil
  Den beskriver funktionerne
  c eller cpp, når vi skriver Arduino
#ifndef LIBRARY_H
#define LIBRARY_H
int function(void);
#endif /* LIBRARY_H */

## Slide 9: Motorstyring

## Slide 10: Hvad er en H-bro?
Sidst kørte DC motoren på transistor
  Den kørte kun én vej
  Den skal kunne køre begge veje (frem/tilbage)
En H-bro tillader dette:
  Navnet kommer fra H-formen
Strømmens vej gennem motoren styrer retningen
  H-broen kan ændre retningen i en fast opstilling

## Slide 11: L293D – H-broen
Digitalt styret H-bro
  ”Quad Half-H driver”
    Består af fire halve H-broer
EN 1-4 enabler hver halvdel
1-4 A sætter retning
  HIGH = ledende
1-4 Y er strøm-output.

## Slide 12: Fjernstyring

## Slide 13: IR fjernbetjening
Vi kender alle Infrarød fjernbetjeninger
Simpel måde at styre et projekt
Blinker en bestemt sekvens afhængigt af protokol
  Vores er NEC
Sekvensen skal vi heldigvis ikke bekymre os om!

## Slide 14: IR Fjernbetjening
Vi skal dog bekymre os om at dekode data.
Dog er der en tabel der er ret simpel:
  Ordnes snildt med if-statements eller switch cases!
Key | Encoded Value
CH- | 0xFFA25D
CH | 0xFF629D
CH+ | 0xFFE21D
PREV | 0xFF22DD
NEXT | 0xFF02FD
PLAY/PAUSE | 0xFFC23D
VOL- | 0xFFE01F
VOL+ | 0xFFA857
EQ | 0xFF906F
0 | 0xFF6897
100+ | 0xFF9867
200+ | 0xFFB04F
1 | 0xFF30CF
2 | 0xFF18E7
3 | 0xFF7A85
4 | 0xFF10EF
5 | 0xFF38C7
6 | 0xFF5AA5
7 | 0xFF42BD
8 | 0xFF4AB5
9 | 0xFF52AD

## Slide 15: HC-05 bluetooth serial
Til sidst er der HC-05 modulet:
Implementerer en UART serial forbindelse over Bluetooth
Det er ligesom den serial vi har brugt indtil nu
  Til kommunikation mellem Arduino og computer
Det eneste vi skal være opmærksomme på er:
  TX sender til RX
  RX modtager fra TX

## Slide 16: Programeksempler

## Slide 17: Eksempel 1: Arduino tips
Lad os starte let ud
Vi opstiller en opdelt sketch
Gennemgår funktioner én gang til
Vi skal bruge specielt funktioner fremadrettet

## Slide 18: Eksempel 2: L293D motorstyring
Lad os sætte L293D op med en motor!
Knappen styrer motorens retning
Potmetret styrer hastigheden!
Alternativt kan VCC2 hentes fra et 9 Volts batteri!
  Gør motoren lidt vildere!

## Slide 19: Eksempel 3: IR Fjernbetjening
Vi skal teste vores fjernbetjening!
En IR modtager i breadboarded
  Den styrer servoen
  Vi skal selv trykke vinklen ind!
Hent koden fra github - så gennemgår vi den

## Slide 20: Eksempel 4: HC-05 Setup
Inden vi kan gå i gang med HC-05:
Vi skal kunne finde vores egen
  Den skal have et navn
  Et unikt kodeord
Det kan sættes op med Arduino!
Koden ligger på github, vi tager opsætningsprocessen sammen

## Slide 21: Eksempel 5: HC-05 Serial
Nu har vi en Bluetooth-serial forbindelse
  Vi skal sende data på den!
Der er forskellige måder at gøre det på:
  Hent en app der skriver til Bluetooth:
    HC-05 understøttes ikke af iPhone (sry) – Apples egen skyld
    Android: Arduino BT Joystick Free
    Windows Store: - BlueDuino

## Slide 22: Så er det robottid!
Nu ved i (ca.) det hele!
Det er tid til at bygge robotten
Overvej hvilke dele der skal indgå
I afslutningskonkurrencen, bliver der dømt på tre kriterier:
  Gennemførselstiden på en racerbane
  Placeringen i en knockout sumokonkurrence
  Ekstrapoint for blær (Pimp jeres ride!)
Holddannelse er velkomment
  Meld deltagere/hold ved mig
  Så jeg kan arrangere eventet til næste gang

## Slide 23: HAPPY HACKING!